STANDARDY  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  ULIC  W  OLSZTYNIE  W  SEZONIE  2011 / 2012 r.                                  Zał. 1

| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni - standardów | Dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu zjawisk atmosferycznych *) | Opis warunków ruchu na chodniku - standardów | Dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu zjawisk atmosferycznych *) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolejność utrzymania |  | śnieg | śliskość zimowa |  | śnieg | śliskość zimowa |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. Ulice z komunikacją autobusów miejskich i tranzytowe oraz z ważnymi obiektami publicznymi | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Śliskość zimowa likwidowana na całej szerokości przy użyciu soli drogowej, roztworu soli lub mieszanki piasku z solą. | a) luźny - 4h b) błoto pośniegowe - na jezdniach z krawężnikami może lokalnie występować - pozostałe j. - 6h c) zajeżdżony - może występować cienka warstwa o grubości nieutru-dniającej ruchu d) zaspy - nigdy | a) gołoledź - 3h b) lodowica - 4h po ustaniu c) szron - 3h d) szadź - 3h e) pośniegowa -4h | Chodniki i ścieżki rowerowe o charakterze nawierzchni chodnikowych, oddzielonych od jezdni, odśnieżone na szerokości umożliwiającej ruch pieszych, w przypadku ścieżek rowerowych ruch rowerów, tj. min. 1,50m . Schody i przejścia oczyszczone z lodu. Przystanki komunikacji miejskiej odśnieżone i oczyszczone z błota pośniegowego i lodu. Wszystkie w/w odcinki posypane piaskiem, a w przypadku gołoledzi lub lodowicy mieszanką piasku z solą. | a) luźny - 4h b) błoto pośniegowe - występuje c) tzw. kasza lodowo-śniegowa - występuje d) zaspy - 4h | a) gołoledź - 4h b) lodowica po ustaniu - 4h c) szron - 4h d) szadź - 4h |
| 2. Ulice ważne dla ruchu osiedlowego i lokalnego | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Śliskość zimowa likwidowana przy użyciu piasku lub mieszanki piasku z solą na następujących odcinkach: - skrzyżowania z ulicami, - skrzyżowania z koleją, - odcinki o pochyleniu podłużnym większym od 4%, - mosty i wiadukty, - inne miejsca ustalone przez Zarząd Dróg. | a) luźny - 8h b) błoto pośniegowe - występuje c) zajeżdżony - występuje d) nabój śnieżny - występuje e) zaspy, języki śniegowe - lokalnie 8h | a) gołoledź - 8h b) lodowica - 8h po ustaniu c) szron - 6h d) szadź - 6h e) pośniegowa - występuje | - jak wyżej | a) luźny - 6h b) błoto pośniegowe - występuje c) tzw. kasza lodowo-śniegowa - występuje d) zaspy - 6h | - jak wyżej |
| 3. Pozostałe ulice i drogi | Jezdnia odśnieżona i posypana piaskiem na odcinkach decydujących o możliwości ruchu pojazdów. W przypadku gołoledzi lub lodowicy Zarząd Dróg może zadecydować o posypaniu jezdni mieszanką piasku z solą. | a) luźny - 16h b) błoto pośniegowe c) zajeżdżony d) nabój śnieżny e) zaspy - lokalnie 16h | a) gołoledź - 12h b) lodowica -12h c) wszystkie rodzaje po odśnieżeniu - wystepują | - jak wyżej | - jak wyżej | - jak wyżej |
| 4. | Jezdnie dróg gruntowych i gruntowych ulepszonych - odśnieżanie i posypywanie piaskiem tylko interwencyjnie. |  |  |  |

*)  W przypadku ciągłych opadów działania są podejmowane, jednak czas do uzyskania wymaganych standardów liczy się od ustania danego zjawiska atmosferycznego.